## Slide 1: コンピュータ基礎(3)
3章 主記憶装置(pp. 36-42)
4章 補助記憶装置(pp. 43-51)

## Slide 2: 記憶装置の分類
主記憶装置（メインメモリ）
  単に「主記憶」とも．
  コンピュータの電源が入っている間に， 作業中の情報を蓄える．
    実行中のプログラムの，プログラム本体
    実行中のプログラムの使う情報（Ｃ言語では，変数の値）
補助記憶装置（外部記憶装置）
  長期的に保存する情報（電源を切っている間や， 作業が一段落したときの情報）を蓄える．
    ソフトで「保存」としたときに，主記憶の情報が 補助記憶装置に保存（セーブ）される．
    ソフトを「起動」したときは，補助記憶装置から プログラム本体が読み込まれ，メインメモリに展開される．
    「ファイル」として扱われる（C言語でのファイル操作は，後期「プログラミングII」で学習する）

## Slide 3: 記憶装置
主記憶装置は，CPUと直接つながっている．
CPUには，主記憶装置の個々の値を読み出したり変更する命令が備わっている．
補助記憶装置は，入出力インタフェースを経由してCPUとつながっている．
データの読み書きには，入出力インタフェースを操作するプログラムによって行う．

## Slide 4: 接頭辞（補助単位）
補助単位 | 値 |  | 
k (キロ） | 103 | m（ミリ） | 10-3
M（メガ） | 106 | μ（マイクロ） | 10-6
G（ギガ） | 103 | n（ナノ） | 10-9
T（テラ） | 1012 | p（ピコ） | 10-12
P（ペタ） | 1015 |  | 
E（エクサ） | 1018 |  | 
2TBのハードディスク
クロック周波数
主記憶の容量

## Slide 5: 初めて買ったハードディスク
高２(1988年), 20MB, 78,000円！
現在は，１万倍の容量のものが安価に入手可能
1000倍の容量の半導体メモリが指先に乗る大きさに

## Slide 6: 2TB（２テラバイト）って？
1バイト・・８ビット
  ２進数の 00000000 から 11111111 (255) までの値を表現できる．２進数の８桁の数．
  ２進数の１つの桁（０か１か）をビットというので，1byte は 8bit となる．
2TB とは？
  上の関係から，2テラバイト=16テラビットとなる． つまり 16×1012 個の０か１が記憶されている．
  4x106 の二乗が 16×1012 なので，
4km
4km
一辺が 4km の 1mm 方眼紙を，
ひとマスずつ白か黒で塗ったもの と同じ記憶容量！

## Slide 7: 4km 四方

## Slide 8: 記憶装置の種類と特性2011
1011
1010
109
108
107
106
105
104
103
HD
Flash, SSD
不揮発性
携帯内蔵
Flash
揮発性
パソコン
RAM
携帯電話等
組み込み
リムーバブル
CD
DVD
フロッピー
1KB
1MB
1GB
写真
ムービー
メール
Blu-ray
電源を切っても
記憶が残る
電源を切ると
記憶が消える
装置から記憶部分を
取り出せる
1012
1TB

## Slide 9: 記憶階層
大容量のメモリほど遅い
  速度と記憶容量の両立のため，階層化されている
重要!!

## Slide 10: キャッシュ(cache)
記憶装置の見かけの速度を速くする工夫
  一度読み書きした情報を高速な記憶装置にも 蓄えておき，二度目の読み込みの時にそれを使う
  書き込まれるデータをまず預り，後から書き込む
  使い勝手は，元の大容量の記憶装置と変わらない
http://ja.wikipedia.org/wiki/キャッシュ_(コンピュータシステム)

## Slide 11: メインメモリのアクセス方法
アドレス（メモリ番地）
  場所を表す連番（アドレス, 番地）でアクセスする
  一度に読み書きされるデータの大きさをワードという
  アドレスは，ワードまたはバイト単位で表される
    組み込み機器など小型のコンピュータ：ワード単位が多い
    パソコン，携帯電話等：バイト単位が多い

## Slide 12: 記憶装置の性能を表す項目
記憶容量
速度
  アクセス時間・・読み書きの指令から， 読み書きを完了するまでの時間．
  記憶場所選択時間（待ち時間）＋データ転送時間
  サイクル時間・・読み書きの指令から， 次の読み書きの指令ができるようになるまでの時間．
揮発性
  電源を切ったときに情報が失われるかどうか．
    不揮発性：記憶が保持される 揮発性：消えてしまう
    通常，メインメモリは揮発性．

## Slide 13: メモリについて
書き込みが出来るかどうか
  書き込み可能：RAM (Random Access Memory)
  読み出しのみ：ROM (Read Only Memory)
電源を切ったときの振る舞い
  揮発性：電源 OFF で忘れてしまう
    パソコンに搭載されている RAM は揮発性
  不揮発性：データは消えない
    ROM は不揮発性． 電源を入れた直後の動作を決める
    パソコンには少しだけしか搭載されていない
    組み込み機器のプログラムは全て ROM に格納されている
最近は「書き込み可能・不揮発」なメモリが増加
  フラッシュメモリ（デジタルカメラの記憶媒体）など
  読み書きが遅く，また書き込みに多くの電力が必要
  補助記憶装置として扱われることが多い

## Slide 14: メモリ(RAM)の構造

## Slide 15: メモリの動作原理
DRAMの動作原理

## Slide 16: アドレスバスとデータバス
アドレスは，CPUからメモリへの一方通行（アドレスバス経由）
  アドレスバスの幅が，搭載できる最大メモリ容量を決める
データは，双方向（データバス経由）
  データバスの幅が，同時に読み書き出来るビット数を決める
  通常，ワード幅になっている
メモリ内部では，一列が一斉に読み出し・書き込みされる
CPU
データ バス
アドレス バス
行選択
列選択
メ
モ
リ
パソコンでは，32ビット幅 もしくは 64ビット幅 （32ビット幅では，最大メモリ容量が4GB）

## Slide 17: アクセスの方法
順次アクセス
  ファイルの先頭から順にデータの書き込み・読み込み
  磁気テープ装置など．（テープをおくっていく必要がある）
  ハードディスクや光学ドライブも，１つのファイルの読み込みでは，順次アクセスを使うことが多い．
直接アクセス
  任意の記憶場所に直接データの書き込み・読み込み
  ハードディスクや光学ドライブで可能
  もちろん，半導体メモリ（フラッシュメモリ，SSD）でも可能．物理的な運動がないため，非常に速い．

## Slide 18: RAMの種類
SRAM（スタティックRAM）
  論理回路素子（計算に用いる素子と同じ素子）に よって構成されている
  アクセス速度は非常に速い
  DRAM に比べて専有面積が大きい（小容量）
  CPU内のレジスタや，キャッシュメモリに用いられる
DRAM（ダイナミックRAM）
  コンデンサに蓄えた電荷によって記憶する
  SRAM よりも大容量化が容易である
  主記憶のほとんどはDRAMで構成されている
  リフレッシュ動作が必要
    コンデンサに蓄えられた電荷がじわじわと漏れて減ってしまうので，読めなくなる前（数ミリ秒ごと）に読み出して，書き込み直す動作が必要．

## Slide 19: ROMの種類
読み出し専用のメモリ
記憶内容の設定・消去方法によって分類される
  マスクROM・・製造段階で内容を作りこんである
  PROM（プログラマブルROM）・・書き込み専用装置(ROM writer）で一度だけ書き込める
  EPROM（Erasable ROM）・・ガラス窓があり，紫外線を照射すると消すことができる
  EEPROM（Electrically EPROM）・・電気信号により内容を消去できる．
EEPROM が発展し，フラッシュメモリが登場した．

## Slide 20: フラッシュメモリ
デジタルカメラ用フラッシュメモリ （コンパクトフラッシュ）
ハードディスク
（マイクロドライブ）
様々な規格が乱立
CF （コンパクト フラッシュ）
SD / MMC （松下等）
MemoryStick （ソニー）
SmartMedia （富士フイルム等）
xD-Picture （オリンパス・富士）

## Slide 21: 仮想記憶
記憶装置の見かけの容量を大きくする工夫
  高速な記憶装置に収まりきら ないデータを，より低速な 記憶装置へ自動的に退避する
  使い勝手は元の高速な 記憶装置と変わらない
仮想記憶のポイント
  できるだけ使用頻度の低い データを外部に退避する
  パソコンでたくさんのソフトを起動 しすぎると，遅くなるのは，データ の入れ替え（スワップ）が頻繁に 発生するため
http://ja.wikipedia.org/wiki/仮想記憶

## Slide 22: 補助記憶装置の種類
磁気ディスク装置
  ハードディスク
  フロッピーディスク
光ディスク装置
  CD, DVD など出荷段階で書き込まれているもの
  CD-R, DVD-R など一度だけ書き込めるもの
  CD-RW, DVD-RW など全体の消去もできるもの
  DVD-RAM のように部分的書き換えができるもの
  MO(Magneto-Optical)：光と磁気を両方用いるもの
磁気テープ装置
  大容量．バックアップ向けに用いられる
半導体記憶装置（メモリカード，USBメモリ, SSD)

## Slide 23: ハードディスク
データを磁気的に（カセットテープのように）記録 不揮発性（電源を切っても消えない）

## Slide 24: ハードディスクの構造

## Slide 25: ハードディスクの動作

## Slide 26: フロッピーディスクの仕組み

## Slide 27: CDの仕組み

## Slide 28: 回転型の記憶装置
ハードディスク（左から MicroDrive, ノートPC用，デスクトップPC用）
CD-R : CD-Recordable （１度だけ書き込み可）
CD-RW CD-ReWritable （何度でも書き換え可）
DVD-ROM,-RAM, DVD-R,-RW, DVD+R,+RW …

## Slide 29: その他の用語
ファイル：データアクセスの単位
  文書ファイル，画像ファイル，・・
ファイルの中身（レコード・項目）
  データベースシステムでよく用いられる
ボリューム
  補助記憶装置の物理的単位．「１台の装置」．
レコード
項目（アイテム，フィールド）

## Slide 30: 磁気ディスク装置の構造
ディスク面が複数ある
  表裏，ディスク枚数
磁気ヘッドは一斉に動く
  磁気ヘッドが読み出す１本の円をトラックと呼ぶ
  ある半径のトラックが一斉に読み出される．そのグループをシリンダと呼ぶ．
トラックは同じ大きさのセクタに分かれる
※光ディスクの多くは， 渦巻き型の記録方式．

## Slide 31: 補習授業！
「コンピュータが全くわからない」という人向け
コンピュータ基礎担当者の大場先生が実施
場所：情報科学部棟８階８３５室
定員：１０名程度
  定員を超過した場合は，教室を変更
  定員が少ないので，本当にわからない人だけで お願いします

## Slide 32: 回転型記憶装置のアクセス
シーク時間
  読み出しヘッドが，読みだしたいトラック（シリンダ）の位置へ移動（シーク動作）するまでの時間
  平均シーク時間として表す
サーチ時間（回転待ち時間）
  読み出したいセクタがヘッドの場所まで 回ってくるまでの時間
  平均回転待ち時間は，ディスク回転時間の1/2
データ転送時間
  データを実際に読み書きする時間． データ量によって変化する．
  データ転送速度は，１トラックの容量と回転速度で決まる．
アクセス時間＝シーク時間＋サーチ時間＋データ転送時間

## Slide 33: アクセス時間の計算(p. 172)
教科書の条件
  平均シーク時間：15ミリ秒
  回転速度：3000rpm(毎分3000回転）
  １トラックの記憶容量：20,000バイト
  記録面数（シリンダあたりのトラック数）：4
  シリンダ数：155,000シリンダ
ディスク容量
  20,000*4*155,000=12.4GB
アクセス速度(4,000バイト読み出し）
  平均回転待ち時間：(60秒/3000回転)/2=10ミリ秒
  データ転送速度：(20,000*4)/20=4,000バイト/ミリ秒
  アクセス時間=15+10+1 = 26ミリ秒