## Slide 1: コンピュータ基礎(4)
５章 プロセッサ

## Slide 2: コンピュータの構成要素
処理装置（CPU, プロセッサ) （５章の授業で詳しく説明します）
  命令を主記憶装置から読み込んで解釈，実行する．
  演算装置と制御装置の２つからなる．
  四則演算や制御（条件判断）を行う．
記憶装置（３章，４章の授業で詳しくやります）
  主記憶装置：メインメモリ．計算機が動作している間に，処理途中のデータを一時的に記憶する．普通，電源を切ると内容が消えてしまう（揮発性）．
  補助記憶装置：ハードディスクなど．主記憶装置よりも大容量で，処理結果を長期的に記憶するために用いられる．電源を切手も内容は消えない（不揮発性）．
入出力装置（２章の授業で詳しくやります）
  パソコンであればマウスやキーボード，ディスプレイ．
  家電機器の制御や画面表示なども含む．

## Slide 4: 最初のCPU：4004
1971年．2300トランジスタ,動作クロック 741kHz
http://ja.wikipedia.org/wiki/Intel_4004

## Slide 5: ムーアの法則
集積回路(IC, LSI)のトランジスタの集積密度
  18-24ヶ月ごとに倍になる，という経験則
  インテルの創業者，ゴードン・ムーアが提唱
NHKビデオに登場
Coutesy of Ray Kurzweil and Kurzweil Technologies, Inc.

## Slide 6: ムーアの法則

## Slide 7: CPUの高集積化
Intel 4004，1971年
2300トランジスタ
動作クロック：731kHz
Intel Core i7，2008年
7億3100万トランジスタ
動作クロック：3.33GHz
トランジスタ数 318,000倍
経過年数 37年
2(37/2) ≒ 371,000
クロック周波数も数千倍に．
１クロックでできる処理も大幅に違う．

## Slide 8: CPUの高集積化2014
Intel 4004，1971年
2300トランジスタ
動作クロック：731kHz
第４世代 Intel Core i7，2013年
14億トランジスタ
動作クロック：3.5GHz
トランジスタ数 600,000倍
経過年数 42年
2(37/2) ≒ 2,097,000
だんだんとムーアの法則が成立しなくなってきた．

## Slide 9: コンピュータの速度の指標
MIPS (Million instructions per second)
  １秒間に，いくつの命令を処理できるか．
  100万個単位(million)．
  計算機によって，１個の命令の機能が異なるため， MIPSだけで優劣が決まるわけではない．
FLOPS
  Floating point number Operations Per Second
  １秒間に，小数の計算をいくつ実行出来るか．
  科学技術計算の能力を測るのに向いている．
  接頭辞を付け，GFLOPS などとして使う．
  「京コンピュータ」は10PFLOPS. （P:ペタ＝1015，10×1015=１京）

## Slide 10: 論理回路とは
0と1の入力から出力を決める回路
論理回路を作るには？
  どのような部品を使うのか？
  どのようにして設計するのか？
論理回路 （組み合わせ回路）
０
０
１
０
例：多数決回路（入力のうち0か1の多い方を出力する）
詳細は，２年前期「論理回路」で学習します．

## Slide 11: 基本論理素子
どんな論理回路でも，この組み合わせで作れる
論理積
AND
論理和
OR
否定
NOT
入力が両方とも
１のとき，１を出力
入力のどちらかが
１のとき，１を出力
入力の反転
0ならば１，１ならば０
A
B
A
B
A
X
X
X
A | B | X
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | B | X
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
A | X
0 | 1
1 | 0
名前
MIL記号
意味
真理値表
このマルが重要！
尖っている
へこんでいる
ベン図
A
B
X
A
B
X
A
X
論理式
X = A・B
X = A＋B
X = A

## Slide 12: 例題
以下の論理回路の真理値表を書け．
A
B
X
X
A | B | X
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
A | B | C | X
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
A | X
0 | 1
1 | 0
A
B
X
C

## Slide 13: スイッチ回路
スイッチのつなぎ方で，ANDとORの機能を作る
  他の回路からスイッチをON/OFF出来れば， 論理回路を繋いでいくことが出来る  電気によりON/OFF出来るスイッチの利用
並列つなぎ
どちらかのスイッチが ONなら電球が点灯する
ORに相当
直列つなぎ
両方のスイッチが ONなら電球が点灯する
ANDに相当

## Slide 14: 基本論理素子の作り方
リレー（電磁石式のスイッチ）
  電磁石に電気を流すと スイッチが ON になる
  回路が切れる方もある
基本論理素子
  リレーを２つ，直列つなぎにすると，両方をONにしないと電気が流れない・・ANDの動作
  リレーを２つ，並列つなぎにすると，どちらかがONなら電気が流れる・・ORの動作
  リレーの回路が切れる側の接点を使うとNOTが作れる
実際に，リレーを使った計算機は存在した
  1950年代．計算は遅い．
  現在はトランジスタに置き換えられている
オムロンホームページより

## Slide 15: その他の論理回路記号
記号に付けられた ◯ は反転を表す． NANDはANDの反転, NORはORの反転
NANDかNORのどちらかだけで， どんな論理回路でも作ることが出来る
NAND
NOR
排他的論理和
XOR
入力が両方とも
１のとき，0を出力
入力のどちらかが
１のとき，0を出力
入力が違えば１を出力 （排他的論理和）
A
B
A
B
X
X
A | B | X
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A | B | X
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
名前
MIL記号
意味
真理値表
A | B | X
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A
B
X

## Slide 16: 加算回路(1)
筆算の１けた分を考える
  0+0=0
  0+1=1, 1+0=1
  1+1=0 で，1繰り上がる
A+B=X で，繰り上がり Y とすると
  X は A と B の XOR
  Y は A と B の AND
これを半加算器という
  下の桁からの繰り上がりを 計算できないので，「半」
 |  | 0 | 0 | 1 | 1
+ |  | 0 | 1 | 1 | 0
 |  | 1 | 0 | 0 | 1
A | B | X | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
Y
A
B
X

## Slide 17: 加算回路(2)
下の桁からのくり上がりを考える
  0+0+0=0
  0+0+1=0+1+0=1+0+0=1
  0+1+1, 1+0+1, 1+1+0 のときは その桁は０で，１繰り上がる
  1+1+1のときは，その桁は１で， １繰り上がる
これを全加算器という
  半加算器を２つ使って作れる
 |  | 0 | 0 | 1 | 1
+ |  | 0 | 1 | 1 | 0
 |  | 1 | 0 | 0 | 1
A | B | C | X | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
半加算器
半加算器
和
和
繰上
繰上
A
B
C
X
Y

## Slide 18: 加算回路(3)
筆算の回路を作ることが出来る
その他の計算
  引き算：２の補数（反転して１を足す）して加算
  掛け算：シフト（桁ずらし）と加算の繰り返し
全加算器
全加算器
全加算器
全加算器
 |  | 0 | 0 | 1 | 1
+ |  | 0 | 1 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1

## Slide 19: CPU の動作（ムービー）

## Slide 20: 制御装置と演算装置
「計算を行う部分」だけでは，複雑な処理は出来ない．プログラム（命令）を解釈する部分が必要．
演算装置
制御装置

## Slide 21: 命令の読み出し
命令アドレスレジスタ（プログラムカウンタ）
  現在，実行中の命令がメモリのどこにあるかを常に記憶している，特別なレジスタ．
CPUの動作
  [命令取り出し（フェッチ）]命令アドレスレジスタに記憶されているアドレスから，命令を読み出す．
  [命令解釈（デコード）]命令によって，CPUのどの回路を働かせるかを決める．
  [命令実行]メモリにデータを読み書きしたり，計算を行ったりする．

## Slide 22: クロック
コンピュータ内の動作のタイミングを取る仕組み

## Slide 23: クロックとレジスタ
クロックに合わせて命令の読み込み，解釈，実行が行われる．
計算途中結果はCPU内部のレジスタに蓄えられる．
クロック
計算途中 結果の 保存場所 （レジスタ）

## Slide 24: ＣＰＵ
制御装置
演算装置

## Slide 25: 記憶階層
大容量のメモリほど遅い
  速度と記憶容量の両立のため，階層化されている
重要!!
CPU内

## Slide 26: CPUの仕組み
制御装置
  主記憶装置から命令を取り出し・解釈して，他の装置（演算装置など）を動作させる
演算装置
  四則演算，論理演算，大小比較などを行う．
レジスタ
  計算の途中結果や，処理対象のデータが主記憶装置のどこにあるか（データのアドレス）を記憶する．
  CPU内部に設けられ，非常に高速だが小容量．
クロック
  計算機の動作のタイミングを取る信号．
バス
  計算機外部とデータのやりとりをする信号線．

## Slide 27: 命令の仕組み
命令部（オペコード）
  命令の種類を数値で表す．例えば，メモリからデータを読み出すのが 0x10, メモリへのデータの書き出しが0x20, 足し算が 0x30, 引き算が 0x40など．
アドレス部（オペランド）
  データを読んだり書いたりする対象のメモリのアドレスを表す．
  命令によっては，計算する値そのものだったり， レジスタの番号だったりもする．
命令部 （オペコード）
アドレス部 （オペランド）

## Slide 28: CPUの動作と命令
命令とは？
  高級言語（例えばC言語）で作ったプログラムをコンパイルすると，実行ファイルができる．この中身は，CPUが直接解釈できる命令（機械語）である．
  機械語は，それぞれの単純な命令が二進数で表されている．
  変数名などの「名前」は全て，数値に置き換えられている．
    int a, b, c; とすると，a, b, c という変数に対応するメモリの番地（アドレス：例えば 100, 104, 108 ）が決められる．
    例えば，C言語のプログラムで c = a + b; とすると，次のような機械語命令が作られる．
      100番地からデータを読み出してレジスタに入れる．
      104番地からデータを読み出してレジスタの値に加える．
      レジスタの値を108番地に格納する．

## Slide 29: CPUの入出力制御
計算機のデータ信号線をバスと呼ぶ
  CPUと直接つながっているもの：内部バス．CPUと，メモリや入出力装置をつなぐ．それ以外は外部バス．
  パソコンに内蔵する拡張カードの端子をシステムバスと呼ぶ．共通規格化されている．
パラレルインタフェースとシリアルインタフェース
  パラレル（並列）インタフェース：複数の信号線で同時にデータを送る．
    8bitのデータなら，8本の信号線で送るなど．
    例：PCI, SCSI, GP-IB, ATA など．
  シリアル（直列）インタフェース：１本の信号線に1bitずつ順次送る．最近は高速化が著しい．
    例：RS-232C, USB, IEEE1394, Serial-ATA など（有線）
    IrDA（赤外線），Bluetooth（電波）なども．

## Slide 30: シリアルインタフェースと パラレルインタフェース
最近はシリアルばかりになってきた．