## Slide 1: コンピュータ基礎(2)
２章 入出力装置(pp. 23-35)

## Slide 2: 入出力装置とは
計算機を人が操作するための装置
  ヒューマンインタフェース （ユーザインタフェース， マンマシンインタフェース などとも．）
計算機に実世界の出来事，数量などを入力したり，実世界の装置を動かしたりする装置
  各種センサ（温度，圧力，・・）
  装置の ON/OFF, 量，時間などの調整．
入出力インタフェース
  外部の入出力機器やネットワークなどと 接続するための配線，コネクタ部分．
  USB のように規格化されているものが多い．

## Slide 3: 机の上の 入出力装置
キーボード
カメラ
マイク
ディスプレイ
マウス
ヘッドホン
パソコンには，
  マウス・キーボード
  ディスプレイ
  マイク・カメラ
  ヘッドホン
  が接続されている
他の機器（iPhone，デジカメ，電卓，電話機）にもそれぞれインタフェースが備わっている

## Slide 4: 入力装置
パソコン用キーボードにはキー配列の規格がある
アルファベットの配列はどれも同じ(QWERTY配列） だが，記号類の配置は，国によってかなり違う
  国内：JIS配列（カタカナが書いてある カッコは 8, 9）
  米国：US配列（リターンキーが横長 カッコは 9, 0）
日本語入力にはかな漢字変換(IM, FEP)を使う
JIS配列
US配列

## Slide 5: マウス
ダグラス・エンゲルバート氏が発明．1970年特許
  マルチウィンドウシステムの発明者．
  ハイパーテキストの開発にも貢献．
http://wiredvision.jp/gallery/200907/20090729110358.html
最初のマウス

## Slide 6: ポインティングデバイス
ポインティングデバイスとは？
画面上の位置（座標）を入力する装置
GUI（グラフィカルユーザインタフェース）を 操作するために用いられる
  マウスが代表的．「マウスカーソル」を動かす．
  他にトラックボール，タッチパッドが用いられる．
  絶対位置でなく，カーソルの移動量（相対位置）を 入力するデバイスが多く使われている．

## Slide 7: ポインティングデバイス
マウス（ボール式）

## Slide 8: ポインティングデバイス
マウス（ボール式）

## Slide 9: ポインティングデバイス
マウス（光学式）

## Slide 10: ポインティングデバイス
絶対位置入力型のデバイス
  ライトペンを代表として古くから存在
  入力と出力の位置が同じという利点
  近年，タッチ型インタフェースとして 復調が著しい．iPad, Nintendo DS等．
  マウスの代替としてのタッチ型の入力 ではなく，タッチ入力専用 （マウスカーソルが存在しない）の インタフェースである点が特徴
  他点同時入力（マルチタッチ） 対応がトレンドに

## Slide 11: 画像の入力装置
デジタルカメラ，ビデオカメラ，webcam
  高精細な画像・映像の記録と入力．テレビ電話．
イメージスキャナ
  文書や写真を画像データに変換する．
  画像から文字を認識する（どの文字か判断する）ものをOCR (Optical Character Reader)という
OCRデモ
規格文字OCR
  今はあまり使われていない
活字OCR
  かなり精度が向上している
手書き文字OCR
  まだまだ精度が低いが，郵便番号や住所読み取りでは実用化されている

## Slide 12: モノに付与された情報の読取
バーコードリーダ，バーコードスキャナ
小売，流通で多用される．
携帯電話でも認識可能．
無線式の開発も 進められている (RFID)
１次元バーコード
２次元バーコード(QRコード)

## Slide 13: 書類からの読み取り(OCR以外)
マークシートリーダ(OMR :Optical Mark Reader）
  センター試験でおなじみのもの．
磁気インク文字読取り装置
  磁気に反応するインク（磁性体インク）を使う．
  専用の字体が用いられる．小切手などに使われる．
カードリーダ，紙テープリーダ
  紙に開けた穴の有無を読み取る． 現在はまず使われていない．
  昔のコンピュータでの， プログラムやデータの入力に用いられていた．
  タイプライタのような機械で文字を打つと紙に穴が開き，それをあとからコンピュータに装着して入力する． キーパンチャーという職業があった．

## Slide 14: カード読取
磁気読取式
  クレジットカードなど．少なくなってきた．
  容量が小さい，偽造しやすいという問題がある．
ICカード
  カード内のICが外部と通信してデータを読み取る．カード内での暗号化処理が可能なため，複製が難しい．
非接触ICカード (NFC:near field communication)
  最近急増．学生証にも搭載されている． 国内では PASPY, ICOCA で用いられている規格 （ソニーのFeliCa）が主流となっている．
NFCマーク

## Slide 15: その他の入力手段
音声認識
  近年，発展が著しい．カーナビや携帯に搭載．デモ
  話者認識（誰が話しているか）も研究されている．
生体認証
  本人確認に用いられる．指紋，静脈，網膜，瞳孔・・
  顔認識技術も進歩している．デモ
新技術
  画像認識（ジェスチャ認識等）など

## Slide 16: 出力装置
歴史
  昔：電動タイプライタをコンピュータにつけていた
  今：ディスプレイと印刷が分かれる．マウス普及．
  これから：タッチディスプレイなど，再び一体化．
ディスプレイの各方式
  ブラウン管(CRT）・・急速に減少
  液晶ディスプレイの原理と方式
プリンタ
  インクジェットプリンタ
  ページプリンタ（レーザプリンタなど）

## Slide 17: 液晶ディスプレイ

## Slide 18: 液晶ディスプレイの原理
「偏光」という光の現象を用いて明るさを変える
「液晶」という液体で偏光方向を回転させる

## Slide 19: 偏光とは？
光は電磁波・・電場と磁場による横波
http://ja.wikipedia.org/wiki/偏光
横に弾いた波
縦に弾いた波
偏光メガネ
3D映画で使用
偏光フィルタ

## Slide 21: CRTモニタ（陰極線管）
Cathode Ray Tube : 陰極線を磁力で曲げて表示

## Slide 22: 表示原理

## Slide 23: インクジェットプリンタ

## Slide 24: ページプリンタ